# Text boxes

Электрошпатель Waxtip

Электрический компактный прибор для подключения инструментов для моделирования в воске.

Диапазон температур от 60(С до 230(С.

##### Технические характеристики

| Сетевое напряжение | 230 V( |
| --- | --- |
| Частота | 50 / 60 Гц |
| Потребляемая мощность | 12 Вт |
| Высота х ширина х глубина | 120 x 70 x 60 мм |
| Вес | около 0,5 кг |

Форма поставки:

1 прибор	2336 0001

Инструменты для моделирования

для использования с Waxtip.

1. Ложка для воска без сенсора (D2)				2351 1163

2. Большой нож  для моделирования без сенсора (С2)	2351 1162

3. Зонд для воска с сенсором (AS2)				2351 1160

4. Малый нож для моделирования с сенсором (BS2)	2351 1161

5. Кольцо для плавления воска для погружения штампиков без сенсора (Е2)				2351 1164

6. Держатель для инструментов					2351 1155

Эксплуатация:

- подключить к электричеству.

- подключение сенсорных инструментов (AS2, BS2)

штеккер инструментов подключить к гнезду на Waxtip,

включить сетевой выключатель на приборе, зеленая лампа загорелась,

в тот же момент сенсорный инструмент разогревается до 60С,

установить рабочую температуру с помощью регулятора температуры

на одновременном нажатии на оба сенсорных кольца, рабочий конец инструмента разогревается за несколько секунд до установленной температуры. Идикатором данного процесса служит загорание красного диода.

После высвобождения обоих сенсорных колец, рабочий конец инструмента остывает до t ожидания в 60С.

3. при подключении инструментов без сенсора установленная температура всегда константна.

Особые указания:

- прибор рассчитан на длительную эксплуатацию, может работать весь день, в конце рабочего дня необходимо выключить по соображениями безопасности;

- рабочие концы инструментов сделаны из высококачественного сплава, который очень хорошо проводит тепло, их можно подогнать по форме за счет сгибания, сошлифовывания и т.д., если это требуют особые цели использования;

- избегать повреждений кабеля за счет горячих концов инструментов.

-